Άσκηση 4

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη του διαφορικού ενισχυτή (Σχήμα 1).

Σχήμα1

Τα MOSFET μπορούν να έχουν διαστάσεις καναλιού L=5μm, W=50μm και η τάση τροφοδοσίας Vdd = 5 Volts. Χρησιμοποιήστε επίσης τις παρακάτω παραμέτρους:

VTO=1V, GAMMA=1V1/2, PHI=0.8V, LAMBDA=0.02V-1, KP=14μΑ/V2

Εργασίες στο χώρο του εργαστηρίου.

- Πραγματοποιήστε DC ανάλυση με πηγή στο Outer sweep την πηγή V4 με μεταβολή από -5 έως 5V και βήμα 0.1V.

Προσδιορίστε το σημείο λειτουργίας.

- Πραγματοποιήστε DC ανάλυση διαφορικού τρόπου με πηγή στο Outer sweep την V5 με μεταβολή από -5 έως 5V και βήμα 0.1V, αφού ρυθμίσετε την τάση κοινού τρόπου V4 στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας.

- Πραγματοποιήστε Transient ανάλυση για συμμετρικές ημιτονικές κυματομορφές εισόδου, θέτοντας στη V5 ημιτονική τάση με συχνότητα 50kHz και πλάτος 0.1V.                                                     Να φτιαχτούν οι κυματομορφές τάσης των εξόδων στα Υ1 και Υ2 καθώς και της διαφορικής εξόδου Υ3 (με τη χρήση του διαφορικού test point).

Επαναλάβετε την ίδια εργασία με πλάτος των τάσεων εισόδου 1V.

- Πραγματοποιήστε AC ανάλυση (πλάτος και φάση) στον διαφορικό ενισχυτή για τρεις διαφορετικές χωρητικότητες φόρτου (0.1pF, 1pF, 10pF). Τι παρατηρείτε;

Ποια είναι η συχνότητα αποκοπής σε κάθε περίπτωση;

- Χρησιμοποιήστε την εντολή transfer function για να πάρετε την συνάρτηση μεταφοράς του κυκλώματος.

# Εργασίες στο σπίτι μετά το εργαστήριο.

- Ποια είναι τα όρια γραμμικής λειτουργίας του κυκλώματος;

- Από την DC χαρακτηριστική μεταφοράς, υπολογίστε την απολαβή του ενισχυτή και συγκρίνετε την τιμή αυτή με τις αντίστοιχες τιμές που βρήκατε από την transient, την AC ανάλυση και την transfer function.

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα – πλεονεκτήματα του διαφορικού ενισχυτή σε σχέση με τον αναστροφέα CMOS.