# Άσκηση-3

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της ευαισθησίας ενός δέκτη ASK χρησιμοποιεί δίοδο PIN χωρίς οπτική ενίσχυση για διάφορες τιμές του ρυθμού 0.1Gb/s<R<1Gb/2 για Pe=10-14. Θεωρούμε πως ο λόγος σβέσης είναι r=0 η αποκρισιμότητα =1,2Α/W, η συνολική χωρητικότητα (ισοδύναμη της διόδου και χωρητικότητα εισόδου προενισχυτή) είναι C=0,2pF και πως ο δέκτης βρίσκεται σε θερμοκρασία Y=300oK.

(Οι θόρυβοι του τρανζίστορ του ηλεκτρικού ενισχυτή και του ρεύματος σκότους θεωρούνται αμελητέοι)